## Slide 1
서생면 주택단지조성 제안서
울산광역시 울주군 서생면 / 타운하우스 50세대 / Coastal Retreat
2026. 05. 29

## Slide 2
1. 사업 개요
• 사업명: 서생면 해안 휴양형 타운하우스 단지 조성사업
• 위치: 울산광역시 울주군 서생면 일원 (간절곶·진하해수욕장 인접)
• 규모: 부지 약 22,000㎡ / 건축 연면적 약 6,110㎡ / 타운하우스 50세대
• 구성: 전용 30평형 30세대 + 전용 40평형 20세대 + 클럽하우스 500㎡
• 사업기간: 인허가 6개월 + 시공 24개월 + 분양·정산 6개월 (약 36개월)
• 사업비 규모(대지비 별도): 약 425~622억 원
• 컨셉: Coastal Retreat — 바다의 결, 숲의 온기를 담은 휴식의 집

## Slide 3
2. 입지 분석
• 광역 입지: 부산-울산 고속도로·국도 31호선 인접, 부산 도심 약 40분·KTX 울산역 약 30분권
• 자연 자산: 간절곶 약 3km, 진하해수욕장 약 5km, 동해 조망 + 배후 송림 환경
• 지형 특성: 해안 배후 구릉지로 평균 표고 낮은 등고선 활용, 조망축 확보 유리
• 수요 기반: 부산·울산권 40~60대 중상위층 세컨드하우스·은퇴 후 주거 수요
• 고려 요인: 해풍 염해 대응 자재 필요, 경사지 단차 계획, 인근 원전 인식 관리
• 용도지역(가정): 계획관리지역 — 울주군 도시계획조례 최종 확인 필수

## Slide 4
3. 마스터플랜 컨셉
• 슬로건: 'Sea-Ridge Village — 바다를 품은 저층 클러스터'
• 배치 원칙: 등고선 순응형 단지, 4~6호 단위 클러스터형 군집 배치로 프라이버시 확보
• 조망축: 동측(해안) 1순위 + 남동측 2순위 이중 조망축, 전 세대 자연 조망 보장
• 좌향: 남향·남동향 우선, 거실·주침실 향 최우선 배치
• 동선 체계: 차·보행 완전 분리(Woonerf), 외곽 순환 + 중앙 그린웨이
• 밀도: 1세대 평균 부지점유 약 440㎡(132평) — 저층·저밀 고급화
• 중심 시설: 단지 중앙 커뮤니티동 + 동측 끝단 해안 조망 전망 데크

## Slide 5
4. 세대 구성
타입 | 전용면적 | 공급면적(추정) | 세대수 | 비율 | 합계 전용면적
A타입 (30평형) | 99㎡ | 약 115㎡ | 30세대 | 60% | 2,970㎡
B타입 (40평형) | 132㎡ | 약 152㎡ | 20세대 | 40% | 2,640㎡
합계 | — | — | 50세대 | 100% | 5,610㎡

## Slide 6
5. 주요 시설 계획
• 커뮤니티 (단지 중앙, 약 400~500㎡): 클럽하우스·라운지·도서관·카페테리아
• 건강·휴양 시설: 피트니스·요가룸, 인피니티풀, 명상정원, 게스트하우스 2~3실
• 조경 (부지의 약 40%): 중앙 그린웨이, 해안 전망 데크, 클러스터별 포켓 정원, 빗물정원
• 주차: 세대당 전용 2대 (필로티/차고형) + 방문자 10~15대 + 전기차 충전 5기 이상
• 기반시설: 진입광장·게이트, 분리수거장(클러스터별 분산), 중수도·우수 활용
• 안전·관리: CCTV 통합관제, 무인택배, 24시간 관리실, 다크 스카이 야간 조경

## Slide 7
6. 법규 검토 (계획안)
항목 | 일반 기준 | 본 계획(안) | 비고
용도지역(가정) | 계획관리지역 | — | 울주군 확인 필수
건폐율 | 40% 이하 | 약 22% | 저층·저밀
용적률 | 100% 이하 | 약 45% | 2층 위주
층수 | 4층 이하 권장 | 지상 2층 + 일부 다락 | 조망 보호
건물 높이 | — | 평균 8m 이하 | —
주차대수 | 세대당 1대 이상 | 세대당 2대 + 방문자 | 총 110대 이상
인동거리 | 0.5H 이상 | 1.0H 이상 확보 | 조망·프라이버시
단지 도로 | 6m 이상 | 주도로 8m / 보조 6m | 소방 진입
산지·환경 | 별도 인허가 | 환경·재해영향평가 | 부지 확정 후

## Slide 8
7. 디자인 컨셉 — Coastal Retreat
• 한 줄 카피: 'The Coastal Retreat — 바다의 결, 숲의 온기를 담은 휴식의 집'
• 간절곶 해안선과 배후 송림의 풍경을 건축 언어로 번역한 휴양형 주거
• 차갑지 않은 모던 + 과하지 않은 자연주의 — 시간이 지날수록 깊어지는 집
• 따뜻한 우드 톤 + 절제된 화이트·샌드 컬러로 40~60대 사용자의 안정감·품격 구현
• 큰 개구부와 깊은 처마로 바다·하늘·숲의 변화를 실내로 끌어들이는 시퀀스 디자인

## Slide 9
8. 외관 자재 & 디테일
항목 | 제안 자재 | 컬러 / 사양
지붕 | 저경사 박공 + 깊은 처마 | 5~15° / 처마 900~1,200mm
외장재 1 | 스타코 플렉스 / 모노쿠쉬 | 라이트 그레이 #E8E2D8
외장재 2 | 탄화 적삼목 (Shou Sugi Ban) | 다크 우드 #6B4A35
외장재 3 | 매트 블랙 알루미늄 후레싱·창호 | #2B2A28
베이스월 | 현무암 / 화강암 정다듬 | 해안 풍토 반영
창호 | LX하우시스 슈퍼세이브 시스템창호 | 3중 로이유리, 해풍 대응

## Slide 10
9. 내부 마감 & 컬러 팔레트
비율 | 컬러명 | HEX | 주요 적용
35% | Sand Beige (모래의 결) | #E8E2D8 | 외벽·내부 벽면
25% | Warm Oak (따뜻한 우드) | #C8A57E | 마루·가구·우드 패널
20% | Soft Linen (린넨 화이트) | #F5F0E6 | 천장·도장면
12% | Pine Forest (송림의 그늘) | #4A5A4C | 포인트 도장·패브릭
8% | Deep Charcoal (해풍의 깊이) | #2B2A28 | 창호·금속 디테일

## Slide 11
10. 공사비 항목별 추정 (도급기준)
구분 | 단가 범위 | 면적/물량 | Low (억원) | High (억원)
토목 (부지·도로·옹벽) | 8~14만원/㎡ | 22,000㎡ | 17.6 | 30.8
건축 본동 (골조·외장) | 290~360만원/㎡ | 5,610㎡ | 162.7 | 202.0
건축 마감 (실내) | 130~180만원/㎡ | 5,610㎡ | 72.9 | 101.0
기계설비 | 55~75만원/㎡ | 5,610㎡ | 30.9 | 42.1
전기·통신 | 35~50만원/㎡ | 5,610㎡ | 19.6 | 28.1
클럽하우스 | 350~450만원/㎡ | 500㎡ | 17.5 | 22.5
조경 | 6~12만원/㎡ | 22,000㎡ | 13.2 | 26.4
부대공사 | LS | — | 8.0 | 14.0
공사비 소계 | — | — | 342.4 | 466.9

## Slide 12
11. 총 사업비 요약 (대지비 별도)
구분 | 산정 기준 | Low (억원) | Mid (억원) | High (억원)
A. 직접 공사비 | — | 342.4 | 404.7 | 466.9
B. 설계·감리비 | 공사비의 4~6% | 13.7 | 20.9 | 28.0
C. 인허가·부담금 | 광교·상하수·학교용지 | 15.0 | 20.0 | 25.0
D. 금융비용(PF) | 사업기간 24~30개월 | 25.0 | 35.0 | 45.0
E. 분양·마케팅 | 수입의 2~3% | 12.0 | 16.0 | 20.0
F. 운영비·예비비 | 공사비의 5~8% | 17.1 | 27.3 | 37.4
총 사업비 (대지 제외) | — | 425.2 | 523.8 | 622.3
세대당 평균 사업비 | — | 8.5 | 10.5 | 12.4

## Slide 13
12. 분양가 가이드 & 수익성
평형 | 세대수 | 평당 분양가(전용) | 세대 분양가 | 총 분양수입
30평형 | 30 | 1,300~1,650만원 | 3.9~4.95억 | 117.0~148.5억
40평형 | 20 | 1,450~1,800만원 | 5.8~7.20억 | 116.0~144.0억
합계 | 50 | — | — | 233.0~292.5억
[참고] 사업비 범위 | — | — | — | 425.2~622.3억
[시사점] 수익성 확보 조건 | 분양가 재산정 / 세대수 최적화 / 마감 사양 조정 / 대지 원가 검토 | — | — | —

## Slide 14
13. 차별점 & 핵심 강점
• [설계] 자연 친화 저밀도 — 건폐율 22%·녹지율 40%로 일반 공동주택 대비 압도적 쾌적성
• [조망] 이중 조망축 + 전 세대 자연 조망 보장 — 간절곶 일출을 단지 정체성으로 활용
• [안전] 보·차 완전분리 Woonerf 단지 — 어린이·고령자 안전 + 세대당 2대 + 전기차 충전
• [디자인] 풍토 대응형 자연주의 — 탄화목·세라믹 외장과 깊은 처마로 내구연한 1.5배 가정
• [시퀀스] '숲에서 바다로' 시선의 연속 — 진입로 → 송림 산책로 → 정원 → 거실 통창
• [타깃 적합] 에이지-프렌들리 프리미엄 — 단차 최소화, 전구색 간접조명, 스마트홈 통합

## Slide 15
14. 향후 추진 계획
• 1단계 (1~3개월): 부지 측량·경계 확정, 울주군 도시계획·건축·경관조례 정밀 검토
• 2단계 (3~6개월): 사전재해영향성·소규모환경영향평가, 진입도로 협의, 인입 인프라 협의
• 3단계 (6~12개월): 기본설계·실시설계, 정밀 사업타당성 분석(F/S), 시공사 선정
• 4단계 (12~36개월): 본 인허가 → 착공 → 분양 → 준공·입주
• 리스크 관리: 분양가 시나리오 분석, 자재단가 변동 대응, 인허가 조건 변동 모니터링
• 본 제안서는 개략 기획안이며, 모든 수치는 가정·범위 기반 — 정밀 검토 별도 권장