## Slide 1
PROPOSAL 2026
20평 디저트 카페 인테리어 제안서
Warm Oak Dessert Atelier
CLIENT Client : 디저트 카페 오너 DATE Date : 2026.05.30
Studio Terra · Planning PM

## Slide 2
01 OVERVIEW
프로젝트 개요
WARM OAK DESSERT ATELIER
20평 디저트 카페 / 내추럴 우드 / 좌석 19석
1
전용면적
66.4㎡ (약 20평) / 휴게음식점 기준, 정화조·주차·BF 관할 지자체 확인 필수
2
컨셉
내추럴 우드 베이스의 슬로우 베이커리, 따뜻하고 아늑한 디저트 아틀리에
3
운영 구성
좌석부 27㎡(40.7%) / 운영부 33.5㎡(50.5%) / 통로 5.9㎡, 1인 운영 가능 동선
4
예산
5,000만원 이하 (저가안 4,278만원 권장 / 추정값, VAT·예비비 포함)

## Slide 3
02 CONCEPT
디자인 컨셉
FIVE KEYWORDS
5가지 무드 키워드로 정리한 공간 언어
1
Warm Oak
오크 우드 톤을 베이스로 한 따뜻한 색감과 촉감
2
Soft Linen
리넨·면 텍스타일로 부드러운 표면 질감 더하기
3
Slow Bakery
수작업 베이커리의 정성과 시간을 담은 정적인 무드
4
Frame & Light
창과 프레임으로 자연광을 최대한 끌어들이는 구성
5
Botanical Accent
올리브 세이지 톤의 식물·도자기로 생기 부여

## Slide 4
03 MOODBOARD
무드보드

## Slide 5
04 COLOR PALETTE
컬러 팔레트
5색 구성 / 면적 비율 기반 톤 밸런스
50%
Warm Ivory
#F4ECDD
벽·천장 베이스
25%
Light Oak
#C9A877
바닥·카운터·테이블
10%
Walnut Brown
#7A5230
의자·선반·사인
10%
Terracotta Clay
#B86B4B
포인트월·쿠션·메뉴
5%
Olive Sage
#8A8B62
식물·도자기

## Slide 6
05 MATERIAL
마감재 보드
바닥 : 강마루 오크 톤 (자재단가 약 8~11만원/평, 추정)
벽 : 라임워시 워밍 화이트 (도장 약 4~6만원/㎡, 추정)
천장 : 화이트 평천장 + 노출 라이팅 트랙
카운터·바 : 집성목 오크 + 블랙 스틸 (약 25~40만원/m, 추정)
포인트월 : 테라코타 클레이 + 자작합판 사인
텍스타일 : 소프트 리넨 벤치 쿠션, 라탄 시트

## Slide 7
06 SPACE PROGRAM
공간 프로그램
영역 | 면적(㎡) | 비중 | 비고
진입·대기 | 4.0 | 6.0% | 외부 사인·웰컴존
POS·계산 | 3.0 | 4.5% | 1인 운영 거점
쇼케이스 | 5.5 | 8.3% | 디저트 디스플레이 (3500K)
음료바 | 7.5 | 11.3% | 에스프레소·드립
디시업 | 3.5 | 5.3% | 픽업·반납 분리
백오피스 | 6.5 | 9.8% | 냉장·작업·창고
화장실 | 3.5 | 5.3% | BF 기준 확인 필요
좌석부 | 27.0 | 40.7% | 윈도우·테이블·바
통로 | 5.9 | 8.9% | 보폭 1.8m 확보
합계 | 66.4 | 100% | 운영 33.5 / 좌석 27.0

## Slide 8
07 LAYOUT
평면 컨셉
ㄱ자 바 구성으로 운영부 집약, 1인 핵심보폭 1.8m 확보
창측에 윈도우 좌석 배치하여 자연광·외부 시선 활용
고객·직원·식자재 동선 3계통 분리로 교차 최소화
정면 개방률 75%, 입구에서 쇼케이스가 바로 보이는 시퀀스
음료바·오븐 전용 후드 분리 배기 (소음·냄새 제어)
백오피스는 후면 집중 배치, 손님 시야 차단

## Slide 9
08 SEATING
좌석 구성 및 회전
좌석은 적게, 머무는 시간은 길게.
디저트 카페 특성상 체류시간이 긴 점을 고려해 좌석 밀도를 낮추고, 윈도우·바 좌석으로 1인 고객 비중을 흡수합니다. 회전율 3회는 평일 기준 추정값입니다.
19석
총 좌석 수
4인 × 2
윈도우석 8명
2인 × 3
테이블 6명
바 5석
오픈 바스툴
3회
일 회전율 가정
57팀
일 예상 방문 (추정)

## Slide 10
09 LIGHTING
조명·디테일
THREE LIGHT LAYERS
온도·기능별 3중 레이어 조명 계획
1
2700K Main Pendant
좌석부 메인 펜던트, 따뜻한 호박빛으로 아늑한 분위기 형성
2
3000K Downlight
통로·진입부 다운라이트, 부드러운 보행 조도 확보
3
3500K Showcase
쇼케이스 전용 조명, 디저트 색감을 가장 정직하게 보여주는 색온도
4
Dimmer & Scene
오픈·피크·마감 3가지 씬을 디머 컨트롤로 전환, 시간대별 무드 변화

## Slide 11
10 BUDGET
예산 견적 요약
구분 | 저가안(권장) | 기준안 | 상향안
공사비 합계 | 37,040,000 | 55,000,000 | 78,880,000
예비비 5% | 1,852,000 | 2,750,000 | 3,944,000
VAT 10% | 3,889,200 | 5,775,000 | 8,282,400
총합계 (원) | 42,781,200 | 63,525,000 | 91,106,400
대비 예산 | 5,000만 이내 | 초과 | 대폭 초과
비고 | 권장 (단가 추정) | 머신·쇼케이스 렌탈 전환 시 5천만 수준 | 프리미엄 사양

## Slide 12
11 COST RATIO
공종별 비중 (기준안)
비중 1순위는 집기, 2순위는 목공.
전기·조명 7.6% / 철거·가설 6.5% / 사인·소품 5.2% / 도장·도배 4.1%로 후순위 구성됩니다. 주방·바 집기에서 렌탈 전환이 가능한 항목(에스프레소 머신, 쇼케이스)을 분리 검토하면 초기 투자를 약 1,000만원 수준 절감할 수 있습니다 (추정).
24.2%
주방·바 집기 (H)
16.5%
목공·조적·미장 (B)
9.5%
설비 (D)
9.1%
디자인·감리 (J)
9.1%
바닥 (F)
8.2%
가구 (G)

## Slide 13
12 SCHEDULE
추진 일정
단계 | 주차 | 주요 활동 | 산출물
디자인 기획 | 1~2주차 | 컨셉 확정, 평면 결정, 마감재 보드 | 기획서·평면도
실측·도면화 | 3주차 | 현장 실측, 전기·설비 도면, 인허가 사전검토 | 실시도면
견적 확정 | 4주차 | 공종별 입찰, 자재 발주, 계약 | 정밀 견적서
철거·시공 | 5~8주차 | 철거→골조→설비·전기→목공→마감 | 시공 사진 리포트
집기·가구 | 8~9주차 | 주방 집기 입고, 가구·조명 설치, 시운전 | 기능 점검표
사인·오픈 | 10주차 | 사인 부착, 시범운영, 그랜드 오픈 | 오픈 매뉴얼

## Slide 14
STUDIO TERRA
따뜻한 호흡의 공간을 만들겠습니다.
다음 단계 : 현장 실측 → 정밀 견적 → 계약 → 시공 착수
TEL Tel. 02-0000-0000 MAIL Mail. studio.terra@design.kr WEB Web. www.studio-terra.kr